附  件

2023年第四季度环评文件专家复核意见清单

| 序号 | 环评文件名称 | 编制单位及统一社会信用代码 | 编制人及信用编号 | 存在的质量问题 | 编制单位失信记分 | 编制人员失信记分 | 审批机关 | 记分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳同道弹簧有限公司汽车悬架弹簧生产线扩建项目环境影响报告表 | 河南谊环工程咨询有限公司（91411300MA47RWN95X） | 仓川（BH025541）王培洋（BH053170） | 1、扩建工程依托现有工程内容不清楚，缺少可行性分析，包括喷塑及固化等工序依托现有、环保设施依托现有等可行性分析；本次扩建内容不清楚，新建依托关系介绍不清楚，新建原料预处理线是否包括现有工程未进行明确；2、废气措施可行性论证不足：本次扩建喷塑及固化、烘干炉等环节均依托现有设施及废气处理措施，在废气源强核算中仅考虑扩建工程排放情况，未考虑与现有工程合并排放的达标性（现有工程监测中上述工序颗粒物排放浓度已经超过10mg/m3，本身就不能满足环评中提出的排放标准要求），废气达标排放结论不可信；不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中三、（三）和（四）的要求。 | 5 | 5 | 南阳市生态环境局社旗分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第九项，第三十一条、第三十二条第九项及《记分办法（试行）》第七条 |
| 2 | 恒利康生物科技股份有限公司生物制品智能化升级改造项目环境影响报告表 | 河南尧沃环保科技有限公司（91410105MA9NEFCM8Y） | 康庆修（BH026167） | 1、评价关于现有厂区酵素产量不变、扩建厂区新增酵素产量1000吨的描述，与扩建厂区没有增加酵素生产线的描述自相矛盾；2、声环境影响评价不符合《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）要求，噪声贡献叠加值低于现状值；不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中三、（三）和（四）的要求。 | 5 | 5 | 南阳市生态环境局南召分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第九项，第三十一条、第三十二条第九项及《记分办法（试行）》第七条 |
| 3 | 南阳君信新材料科技有限公司助磨剂系列产品加工项目环境影响报告表 | 河南尧沃环保科技有限公司（91410105MA9NEFCM8Y） | 康庆修（BH026167） | 运营期生活污水经化粪池暂存后用于还田，与施工期生活污水排入市政管网自相矛盾；未明确残次品去向，缺少其去向合理性分析内容；不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中三、（三）和（四）的要求。 | 5 | 5 | 南阳市生态环境局南召分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第九项、第十项，第三十一条、第三十二条第九项及《记分办法（试行）》第七条 |
| 4 | 河南牧元安粮合成生物技术有限公司年产3万吨合成生物产品项目环境影响报告书 | 河南韵朗工程科技有限公司（91411300MA41GMT07R） | 张春香（BH004928）赵进旺（BH048180）李然（BH050750） | 牡珠沟从厂区内穿过，在岸线防护、风险防范、管网铺设、事故池设置等方面均未考虑对牡珠沟的影响。不符合《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169—2018）》中10.2的要求。 | 5 | 5 | 南阳市生态环境局内乡分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第十项，第三十一条、第三十二条第九项及《记分办法（试行）》第七条 |
| 5 | 内乡县住房和城乡建设局内乡县七里坪乡污水处理厂及配套管网建设项目环境影响报告表 | 河南尧沃环保科技有限公司（91410105MA9NEFCM8Y） | 康庆修（BH026167） | 1、项目选址位于湍河湿地自然保护区实验区，报告中未分析项目与《中华人民共和国自然保护区条例》以及湍河湿地自然保护区实验区相关内容，未按相关要求提出针对性环境保护措施以及未分析污水排入湍河湿地自然保护区可行性；2、报告中项目评价内容描述不全，部分出现设备只有一期，但设备处却写近远期设备；不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中三、（一）和（二）的要求。 | 5 | 5 | 南阳市生态环境局内乡分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第十项，第三十一条、第三十二条第九项及《记分办法（试行）》第七条 |
| 6 | 东森药业有限公司年产1万吨中药饮片加工建设项目报告表 | 南阳市清洁生产审计中心有限公司（914113007779549622） | 张晶（BH065534） | 废气污染因子浓度来源类比条件不全面，毒性饮片废水中通入高温蒸汽，达到减毒效果的原理及可行性论证不足，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中三、（四）的要求。 | 5 | 5 | 河南省南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局 | 《监管办法》第二十六条第一款第五项、第十项，第三十一条、第三十二条第九项及《记分办法（试行）》第七条 |
| 7 | 南阳市让河旅游开发有限公司废弃物综合利用项目报告表 | 河南尧沃环保科技有限公司（91410105MA9NEFCM8Y） | 康庆修（BH026167） | 一二期产品方案不明确，共用一套设备可行性及方式未说明；厂界噪声预测方法错误；不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中三、（二）和（四）的要求。 | 5 | 5 | 南阳市生态环境局内乡分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第九项，第三十一条、第三十二条第九项及《记分办法（试行）》第七条 |
| 8 | 南阳祥鑫矿业有限公司年产10万吨石子扩建项目报告表 | 河南省晨曌环境科技有限公司（91411328MA47DYY6XN） | 王张勇 （BH019310） | 1、项目主体工程及依托工程内容介绍不清，依托可行性分析论证不足，车间、原料库、成品库均依托现有工程，但是能否依托未分析；2、生产工艺流程介绍不清晰，石粉等产生情况识别不清，粉尘收集方式介绍不完善；不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中三、（三）的要求。 | 5 | 5 | 南阳市生态环境局唐河分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第九项，第三十一条、第三十二条第九项及《记分办法（试行）》第七条 |
| 9 | 河南爱力生生物科技有限公司年产200吨新型植物保护制剂扩建项目报告表 | 河南橦华生态环境设计院有限公司（91410411MA4759387R） | 杨晛（BH009815） | 生产线设计与生产设备配置、生产规律等匹配性分析不充分，产污环节分析及源强核算内容不清晰。布袋除尘器收集粉尘等回用于生产的措施可行性分析论证不足；不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中三、（二）（四）的要求。 | 5 | 5 | 南阳市生态环境局桐柏分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第十项，第三十一条、第三十二条第九项及《记分办法（试行）》第七条 |